## Slide 2: Geoteknik – Klassificering av jord
Lars Johansson 2023-08-23

## Slide 3: Grunder för klassificering
Jord klassificeras utifrån följande kriterier:
andelen finmaterial (finjordshalt)
andelen sand (sandhalt)
andelen grus (grushalt)
Andelen finmaterial, sand, grus bestäms med kornstorleksfördelningskurvor på basis av siktförsök.
Vid klassificeringen används nomogram baserat på Eurokod:
Nomogram för mineraljordar
Nomogram för moräner

## Slide 4: Siktförsök
 | Sikt, mm | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63
Prov 1: | Passerar | 17 | 28,5 | 44,9 | 58,1 | 65,3 | 70,5 | 74,9 | 77,4 | 80,9 | 82,3 | 84,2 | 86,6 | 92 | 93,7 | 100
 | Sikt, mm | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63
Prov 2: | Passerar | 15,9 | 27,1 | 45,8 | 64,2 | 75,2 | 82,4 | 88 | 90,4 | 92,9 | 94,9 | 95,2 | 96,2 | 96,9 | 96,9 | 100

## Slide 5: Kornstorleksfördelningskurva

## Slide 6: Nomogram

## Slide 7: Kornstorleksfördelningskurvor
Ju brantare kurva, desto färre korn-
storlekar finns i jorden  ensgraderad
Ju flackare kurva, desto fler korn-
storlekar finns i jorden  månggraderad

## Slide 8: Kompletterande klassificering / finjordsinnehåll

## Slide 9: Kompletterande klassificering / graderingstal
Cu = d60 / d10
Cu < 6 svårpackad
6 < Cu < 15 packningsbar
Cu > 15 oftast lättpackad

## Slide 10: Kompletterande klassificering / organisk halt

## Slide 11: Kompletterande klassificering / materialtyp och tjälfarlighetsklass